## Slide 1
Regression & 1D CNN Result Comparison with AEC, SMI
2026. 05. 15
JangHoon Chun
Department of, Medical Device Engineering & Management
Gangnam Severance Hospital,
Yonsei University College of Medicine

## Slide 2: 1. What’s discussed in the last meetings
SMI 데이터 확립 → TAMA, BMI, Height, Weight 등의 데이터로 확인 가능
AEC data Resampling → 256 point로 정규화
  이후 주요 feature 추출 (mean, std, range, skewness 등 65개 feature)
이전 연구와 동일하게 비교 분석
Model | Feature 구성 | Feature_num
clinic_only | PatientAge, PatientSex, BMI | 3
aec_only | aec1 ~ aec256 (원시 AEC 시계열 통계) | 256
aec_feature_only | aec_feature_filtered 시트 전체 사용 | 65
aec_feature_selected | AEC 피처 fold별 선택 (¦r¦<0.8, VIF<10) | 가변
clinic_aec_feature | Age/Sex/BMI (고정) + AEC 피처 fold별 선택 | 가변

## Slide 3: 2. Research Summary
SMI 데이터 확립 → TAMA, BMI, Height, Weight 등의 데이터로 확인 가능
AEC data Resampling → 256 point로 정규화
  이후 주요 feature 추출 (mean, std, range, skewness 등 65개 feature)
이전 연구와 동일하게 비교 분석
Model | Feature 구성 | Feature_num
clinic_only | PatientAge, PatientSex, BMI | 3
aec_only | aec1 ~ aec256 (원시 AEC 시계열 통계) | 256
aec_feature_only | aec_feature_filtered 시트 전체 사용 | 65
aec_feature_selected | AEC 피처 fold별 선택 (¦r¦<0.8, VIF<10) | 가변
clinic_aec_feature | Age/Sex/BMI (고정) + AEC 피처 fold별 선택 | 가변

## Slide 4: 연구 프로토타입 정의

## Slide 5: Research Overview – Main Study
연구 목적
  Opportunistic CT Biomarker 기반 → 5년 내 vertebral compression fracture 예측
  AEC의 incremental value 검증
데이터
  Baseline APCT + follow-up imaging 보유 환자
  주요 변수: Age, Sex, AEC, Muscle, Bone Density 등
모델 구조
  Model A: Age + Sex
  Model B: + Bone
  Model C: + Muscle
  Model D: + AEC (핵심 비교)

## Slide 6: Research Overview – Pilot Feasibility Study (현재 진행 연구)
연구 목적
  AEC가 단순 보조 변수인지 vs 독립적인 biomarker인지 검증
  → 본 연구 모델 포함 가능성 평가
핵심 질문
  AEC는 age/sex 이상 정보를 가지는가?
  Muscle/Bone과 독립적 연관성이 존재하는가?
  Scanner/Center 보정 후에도 유지되는가?

## Slide 7: Research Overview – Pilot Feasibility Study (현재 진행 연구)
분석 전략
  분포 분석 (AEC by 센터, 성별, 연령) – Complete
  회귀 분석 (muscle area / attenuation / bone density ~ AEC + age + sex)
  고급 분석
    Multivariable (center, scanner 보정)
    Spline 분석 → 비선형 관계 확인
    Center-stratified 분석
결과물
  AEC distribution plot
  AEC vs biomarker scatter
  Regression Table
  Stratified Result Figure 등

## Slide 8: 데이터 정리

## Slide 9: 3. Detailed progress
Data – 강남
  Clinic Data 수 : 3,672 → 중복 PatientID 제거 : 2,025 → TAMA outlier(0, 1), BMI 제거 : 1,642
  Axial Data 수 : 1,642 → Fixed Tube Current Value 제거 : 1,372
총 환자 수
1,372명
남성
514명 (37.4%)
여성
858명 (62.6%)
성별 | N | mean | std | P25 | median
Female | 858 | 38.27 | 5.95 | 34.58 | 37.67
Male | 514 | 48.38 | 8.54 | 43.27 | 48.42
성별 | N | mean | std | P25 | median
Female | 858 | 104.98 | 15.28 | 95 | 103
Male | 514 | 148.23 | 26.35 | 132 | 148
SMI 분포 SMI = (TAMA-IMATA)/Height(m)2
TAMA 분포

## Slide 10: 3. Detailed progress
데이터 분포 확인
구분 | Mean | Std | Min | p25 | Median | p75 | max
n slices | 168.6 | 32.0 | 44 | 151 | 165 | 184 | 460
z range (mm) | 469.6 | 52.6 | 215.0 | 441.0 | 467.5 | 497.5 | 918.0
구분 | 성별 | Mean | Std | Min | Median | Max
n slices (개수) | F | 168.61 | 32.05 | 50.0 | 165.0 | 460.0
 | M | 168.65 | 32.04 | 44.0 | 166.0 | 405.0
z range (mm) (범위) | F | 470.97 | 51.47 | 234.0 | 468.0 | 918.0
 | M | 467.58 | 54.34 | 215.0 | 465.0 | 808.0

## Slide 11: 3. Detailed progress
성별에 따른 SMI Cutoff Value 분석
연구 논문 (저자) | 대상 국가 | 대상군 특성 | 평균 나이 (Mean±SD) | 나이 범위 (Range)
Prado et al. (2009) | 캐나다 | 전이성 유방암 환자 | 54.8 ± 10.4세 | 37~80세
Yoon et al. (2021) | 한국 | 건강한 간 기증자 | 31.5 ± 8.3세 | 20~59세
JSH (2016) | 일본 | 만성 간 질환 환자 | 71세 (중앙값) | 19~89세
Carey et al. (2017) | 북미 | 간 이식 대기 환자 | 58세 (중앙값) | (IQR: 51~62세)
Martin et al. (2013) | 캐나다 | 폐암 및 소화기암 환자 | 남성: 64.7세 / 여성: 64.8세 | (기술되지 않음)
현재 연구 데이터 |  |  | 남성 59.7 ± 12.5세 여성 55.6 ± 12.2세 | 11~91세

## Slide 12: 3. Detailed progress
성별에 따른 SMI Cutoff Value 분석
연구 논문 (연도) | 대상 국가 | 남성 Cutoff | 여성 Cutoff | 남성 비율 (강남) | 여성 비율 (강남)
Prado et al. (2009) | 캐나다 | 52.4 | 38.5 | 69.3% (356/514) | 57.2% (487/858)
Martin et al. (2013) | 캐나다 | 53.0 | 41.0 | 71.8% (369/514) | 73.3% (627/858)
Carey et al. (2017) | 미국/캐나다 | 50.0 | 39.0 | 58.2% (299/514) | 60.8% (518/858)
JSH (2016) | 일본 | 42.0 | 38.0 | 20.0% (103/514) | 52.9% (449/858)
Yoon et al. (2021) | 한국 | 39.33 (-2 STD) | 27.7 (-2 STD) | 12.3% (63/514) | 3.6% (22/858)
 |  | 40.96 (하위 5%) | 30.6 (하위 5%) | 17.3% (87/514) | 8.4% (63/858)

## Slide 13: 3. Detailed progress
Model 1 – Only Clinic [성별, 나이, BMI]
  Logistic Regression
Fold | AUC-ROC | Accuracy | F1
1 | 0.7863 | 0.7072 | 0.3529
2 | 0.7644 | 0.7643 | 0.3800
3 | 0.7703 | 0.7214 | 0.3652
4 | 0.8175 | 0.7252 | 0.3571
5 | 0.7656 | 0.6985 | 0.3577
Mean | 0.7808 | 0.7233 | 0.3626
±Std | 0.0199 | 0.0226 | 0.0096
  ResNet1D
Fold | AUC-ROC | Accuracy | F1
1 | 0.7669 | 0.6958 | 0.3651
2 | 0.8080 | 0.8061 | 0.4138
3 | 0.7691 | 0.7710 | 0.3878
4 | 0.8268 | 0.7824 | 0.4242
5 | 0.7958 | 0.7176 | 0.3729
Mean | 0.7933 | 0.7546 | 0.3928
±Std | 0.0229 | 0.0413 | 0.0229

## Slide 14: 3. Detailed progress
Model 1 – Only Clinic [성별, 나이, BMI]

## Slide 15: 4. Conclusion
Linear & Logistic Regression 성능 비교 결과는 AEC Feature의 유무에 따른 성능 차이 없음.
  Test Dataset AUC 기준 0.8400 → 0.8326 로 ΔAUC = -0.0074
1D CNN에서의 성능 비교 결과는 AEC Feature의 유무에 따른 성능 차이 나타남.
  Test Dataset AUC 기준 0.671 → 0.728 로 ΔAUC = +0.057

## Slide 16: 5. Next Plan
1D CNN에 대한 알고리즘 최적화 진행
Sensitivity analysis 다음 분석 추가진행
  full curve 0–100%, central 80% crop, central 60% crop
  raw AEC curve, within-curve normalized AEC curve
  scan length extreme case 제외
강남 데이터에서 성능확인 후 외부(신촌) 데이터로 validation 진행