## Slide 1
Chest X-ray-based opportunistic screening of sarcopenia using deep learning
2026. 07. 24
JangHoon Chun
Department of, Medical Device Engineering & Management
Gangnam Severance Hospital,
Yonsei University College of Medicine
Notes: 안녕하십니까, 오늘은 제 연구와 관련된 논문 두 편을 리뷰하겠습니다. 첫 번째 논문은 "Chest X-ray-based opportunistic screening of sarcopenia using deep learning"으로, Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2023년 게재, 임팩트팩터 약 9.89입니다. 세브란스병원 연구팀이 흉부 X-ray 한 장으로 근감소증을 스크리닝하는 딥러닝 모델 SARC-CXR을 개발한 연구로, 영상 하나로 임상 지표를 추정한다는 점에서 제 연구와 맞닿아 선정했습니다.

## Slide 2: Background
Clinic Data
[Sex, Age, BMI]
Notes: 근감소증은 근육량과 근력이 함께 줄어드는 진행성 질환으로, 지역사회 노인 유병률 10~40%, 사망위험은 2배에 이르고 낙상·골절과도 밀접합니다. 기존 SARC-F 설문은 민감도가 낮아 놓치는 환자가 많은 반면, 흉부 X-ray는 이미 흔하게 촬영됩니다. 저자들은 '이미 찍은 영상에서 근감소증을 잡아낼 수 없을까'라는 질문에서 출발해, 흉부 X-ray만으로 근감소증을 예측하고 근거까지 설명 가능한 SARC-CXR을 개발·외부검증했습니다.

## Slide 3: Datasets
Notes: Datasets입니다. Derivation set은 흉부 X-ray와 체성분·악력·신체기능 검사를 함께 받은 세브란스병원 환자 926명(train 65%·validation 15%·internal test 20%)이고, 외부 검증은 지역사회 노인 코호트 KURE 149명입니다. 병원 환자로 학습한 모델이 지역사회 노인에게도 통하는지를 함께 본 것이 특징입니다.

## Slide 4: Methods
Notes: 모델 구조를 자세히 보겠습니다. 먼저 CLAHE로 명암 대비를 보정해 흉부 X-ray의 세부 구조가 더 잘 드러나도록 전처리한 뒤, 이를 Step1의 VGG16 기반 Deep ensemble에 입력합니다. Deep ensemble은 여러 개의 VGG16 네트워크를 학습시켜 예측을 평균 내 점추정치(μ)를 얻고, 예측값들의 분산으로 불확실성(σ)을 함께 산출하는 방식입니다. 이 과정에서 ALM·HGS·CRT 세 지표를 동시에 예측하면서 '얼마나 신뢰할 수 있는 예측인지'까지 정량화한다는 점이 특징입니다. Step2에서는 이렇게 얻은 6개 값(3개 지표의 평균과 불확실성)에 나이·성별·BMI를 더한 총 9개 피처로 로지스틱회귀·SVM·XGBoost·랜덤포레스트 네 가지 모델을 비교했고, 그 중 성능이 가장 좋았던 랜덤포레스트 기반 모델을 최종 SARC-CXR로 채택했습니다. 판별력은 AUROC로, 기존 도구인 SARC-F와의 비교는 DeLong test로 통계적으로 검정했습니다. 정리하면 영상에서 중간 임상지표를 예측하고 그 값과 불확실성을 임상정보와 결합해 최종 분류하는 2단계 구조이며, 예측 근거와 신뢰도를 함께 제공한다는 점이 이 연구의 핵심 기여입니다.

## Slide 5: Results
Notes: 대상자 특성표입니다. 근감소증 유병률은 Derivation 코호트에서 15%, External 코호트에서 12%로 나타났습니다. 근감소증군은 비근감소증군에 비해 고령이고 BMI와 근력이 낮은 경향을 보였으며, 골다공증 유병률도 유의하게 더 높아 두 질환이 함께 동반되는 경우가 많다는 임상적 특징을 확인할 수 있었습니다.

## Slide 6: Results
Notes: 이번 결과는 모델의 해석가능성과 Step1 예측 성능을 함께 보여줍니다. 왼쪽은 Grad-CAM으로, 모델이 영상의 어느 부위를 보고 예측했는지를 시각화한 것입니다. ALM·HGS 예측 시에는 폐·심장 부위에, CRT 예측 시에는 상복부에 모델이 집중했는데, 이는 실제 근육량·근력과 관련된 해부학적 부위와 대체로 일치합니다.
오른쪽 위는 Step1 예측 정확도입니다. ALM은 R² 0.70/0.61(internal/external)로 비교적 잘 예측됐지만, HGS는 0.58/0.39, 특히 CRT는 0.22/0.13으로 예측력이 크게 떨어졌습니다. 이는 흉부 X-ray가 근육량 정보는 비교적 잘 담고 있지만 근기능이나 신체수행능력 반영에는 한계가 있음을 시사합니다.
오른쪽 아래는 예측 불확실성을 실제 관찰값과 비교한 그래프입니다. ALM·HGS는 실측값 대부분이 예측 불확실성 범위 안에 들어오지만, CRT는 그 범위를 크게 벗어나는 경우가 많아 예측력 자체가 약하다는 것을 다시 한번 보여줍니다. 이 결과는 Step2에서 왜 세 지표를 종합적으로 활용해야 하는지에 대한 근거가 됩니다.

## Slide 7: Results
Notes: 최종 결과입니다. SARC-CXR의 AUROC는 internal 0.813, external 0.780, NPV는 0.94 이상입니다. SHAP에서는 CXR 예측 ALM이 가장 중요했고, SARC-CXR(0.813)이 기존 SARC-F(0.691)보다 유의하게 우수했습니다(P=0.029). 별도 검사 없이 X-ray 한 장만으로 기존 도구보다 나은 스크리닝이 가능하다는 것이 핵심입니다.

## Slide 8: Conclusions
SARC-CXR = 흉부 X-ray 한 장, SARC-F 뛰어넘는 근감소증 판별력
추가 검사 없는 기회 포착형(Opportunistic) 스크리닝
Deep Ensemble = 예측값 + 불확실성, 신뢰도까지 한 번에
Notes: 정리하면 SARC-CXR은 SARC-F 대비 향상된 판별력으로 흉부 X-ray만의 기회 포착형 스크리닝 가능성을 보였고, Deep ensemble 기반 불확실성 정량화와 Grad-CAM·SHAP 설명가능성까지 함께 확보해 임상에서 신뢰하고 쓸 수 있는 모델을 지향했습니다.

## Slide 9: Limitations
작은 외부 검증(n=149) · 단일 민족 코호트 → 일반화의 한계
급성질환자(폐렴·흉수 등) 미포함 → 실제 임상과의 간극
BIA 기반 ALM 측정의 태생적 한계, 저자원 환경 접근성 문제
Next Step: 대규모·전향적·다인종 검증
Notes: 한계로는 외부 검증 표본이 149명으로 작고 한국인 단일 코호트라는 점, 급성질환 환자 미포함, BIA 기반 ALM 측정의 고유 한계, 저해상도 자원환경 접근성 문제가 있어 향후 대규모·전향적·다인종 검증이 필요합니다.

## Slide 10
Vascular age assessed from an uncalibrated, noninvasive pressure waveform by using a deep learning approach: the AI VascularAge model
2026. 07. 24
JangHoon Chun
Department of, Medical Device Engineering & Management
Gangnam Severance Hospital,
Yonsei University College of Medicine
Notes: 두 번째 논문은 "Vascular age assessed from an uncalibrated, noninvasive pressure waveform by using a deep learning approach: the AI-VascularAge model"입니다. Hypertension지 2024년 게재, 임팩트팩터 약 8.2입니다. 이 연구는 혈관이 얼마나 뻣뻣한지, 즉 혈관 나이를 20초 정도의 짧은 비침습 압력파형 신호만으로 추정하는 딥러닝 모델을 개발했습니다. 첫 번째 논문과 달리 심혈관·생리학적 배경지식이 필요한 논문이라, 이번 슬라이드부터는 개념 설명을 조금 더 자세히 곁들이겠습니다.

## Slide 11: Background
대동맥경직도(Aortic Stiffness)
  CFPWV(경동맥-대퇴동맥 맥파속도)로 측정 → CVD 위험 재분류·핵심 위험인자
CFPWV 측정 = 특수 장비·숙련 술기 필요 → 임상 현장 적용의 걸림돌
파형의 모양(Shape) 속 숨은 정보 → 최적 추출·해석법은 미해결 과제
Idea: 보정(Calibration) 없는 정규화 파형 + CNN → AI-VascularAge(AI-VA)
Notes: 먼저 배경 개념부터 설명드리겠습니다. 대동맥경직도(aortic stiffness)는 나이가 들거나 고혈압·동맥경화가 진행되면서 혈관벽이 점점 딱딱해지는 정도를 말합니다. 혈관이 굳을수록 심장이 피를 내보낼 때 받는 저항이 커져 심혈관질환 위험이 올라갑니다. 이를 정량화하는 표준 지표가 경동맥-대퇴동맥 맥파속도, 즉 CFPWV입니다. 심장이 뛸 때마다 만들어지는 압력파(pulse wave)가 목의 경동맥에서 사타구니의 대퇴동맥까지 이동하는 속도를 재는 것으로, 혈관이 뻣뻣할수록 이 속도가 빨라집니다. 문제는 CFPWV를 측정하려면 tonometry라는 압력 센서를 두 부위에 정확히 대고 두 지점 간 거리와 압력파 도달 시간차를 함께 측정해야 해서, 특수 장비와 숙련된 술기가 필요하다는 점입니다. 이는 1차 의료기관 같은 실제 임상 현장에서의 적용을 어렵게 만드는 걸림돌이었습니다. 한편 압력파형, 즉 심장 박동마다 동맥에서 측정되는 압력의 시간에 따른 곡선 그 자체의 모양(shape)에 혈관 상태에 대한 정보가 담겨 있다는 것은 알려져 있었지만, 이를 어떻게 최적으로 추출하고 해석할지는 미해결 과제로 남아 있었습니다. 이에 저자들은 '보정(calibration) 없이 정규화한 파형 모양만으로 CFPWV를 예측할 수 있지 않을까'라는 아이디어에서 출발해 CNN 기반 모델인 AI-VascularAge(AI-VA)를 개발하고 외부 검증까지 수행했습니다.

## Slide 12: Methods
압력파형 입력
(상완·요골·경동맥
tonometry)
P / dP / d2P
8-layer CNN
(필터 256 · 커널 15
· 드롭아웃 0.30)
보정 없이 파형 형태만
학습
niCFPWV 예측
(정규화 예측
맥파속도)
나이–CFPWV
회귀식 환산
혈관나이
(AI-VA)
학습 · 외부검증 · 통계분석 설계
Derivation set
아이슬란드 코호트 n=10,452
(파형 31,126개)
훈련 64% · 검증 20% · 테스트 16%
External validation
Framingham 코호트 n=7,208
(다양한 인종 구성)
2019년까지 주요 CVD 사건 추적
통계분석
Cox 비례위험회귀
(표준 위험인자 보정)
+ continuous NRI
+ 연령·성별 상호작용 검정
Notes: AI-VascularAge 모델 구조입니다. 입력은 상완(팔뚝)·요골(손목)·경동맥(목) 세 부위에서 tonometry, 즉 피부 위에 압력 센서를 대는 비침습적 방법으로 측정한 압력파형입니다. 이 파형 자체(P)와 그 1차 미분(dP, 기울기 변화)·2차 미분(d2P, 곡률 변화)까지 함께 입력해 파형의 모양적 특징을 여러 각도에서 포착합니다. 여기서 핵심은 절대 압력값이 아니라 파형의 형태(shape)만 정규화해서 남겼다는 점으로, 이 덕분에 별도의 캘리브레이션 장비 없이도 예측이 가능해 임상 적용성이 크게 높아집니다. 이 3채널 입력을 필터 256개·커널 15·드롭아웃 0.30의 8층 CNN에 통과시켜, 정규화된 예측 맥파속도인 niCFPWV를 얻습니다. 이렇게 얻은 niCFPWV를 건강한 인구집단에서 미리 구해둔 '나이-CFPWV' 관계식에 대입해 역산하면 '이 정도 CFPWV라면 몇 살에 해당하는 혈관 상태인지'가 나오는데, 이것이 바로 혈관나이(AI-VA)입니다. 모델 파라미터가 600만 개를 넘어 과적합 위험이 있는데, 이는 드롭아웃과 홀드아웃 테스트로 완화했습니다. 학습은 아이슬란드 코호트(훈련 64%·검증 20%·테스트 16%)로 진행했고, 인종 구성이 전혀 다른 미국 Framingham 코호트로 외부검증까지 수행해 일반화 가능성을 확인하고자 했습니다. 통계분석에 쓰인 Cox 비례위험회귀는 시간에 따라 심혈관질환 같은 사건이 발생할 위험을 추정하는 생존분석 기법으로, 나이·성별 등 표준 위험인자를 통계적으로 보정한 상태에서 AI-VA가 위험에 미치는 영향을 위험비(Hazard Ratio, HR)로 정량화합니다. 여기에 continuous NRI, 즉 새로운 지표가 추가됐을 때 환자들의 위험군 분류가 얼마나 더 정확해지는지를 보는 지표와, 연령·성별 상호작용 검정도 함께 시행했습니다.

## Slide 13: Results
Notes: Table 1은 두 코호트 특성으로, 아이슬란드(10,452명)는 상대적으로 고령이고 고혈압 유병률이 높은 반면, Framingham(7,208명)은 더 젊고 인종이 다양합니다. Table 2에서 예측 niCFPWV를 나이-CFPWV 관계식에 대입해 환산한 혈관나이는 실제 평균 나이와 거의 일치해, 모델이 집단 수준에서 합리적인 추정치를 냄을 보여줍니다.

## Slide 14: Results
Notes: Figure 1은 측정 부위별 파형과 CNN 필터의 민감도 지도를 보여줍니다. 압력파형은 심장이 수축해 피를 밀어낼 때 급격히 올라갔다가 이완기에 내려오는데, 파형이 시작되는 가장 낮은 지점을 foot이라 하고, 내려오는 구간에서 대동맥판막이 닫히며 생기는 작은 굴곡을 dicrotic notch라고 합니다. 왼쪽 경동맥(B)에서는 foot 부근에서, 가운데·오른쪽 상완·요골동맥(C, D)에서는 dicrotic notch 부근에서 필터 민감도가 높게 나타나, 부위별로 서로 다른 생리학적 지점에서 모델이 정보를 학습하고 있음을 보여줍니다.

## Slide 15: Results
Notes: Table 3은 AI-VA와 심혈관질환 발생 사이의 연관성입니다. 위험비(Hazard Ratio, HR)는 1보다 클수록 사건 발생 위험이 커진다는 뜻인데, 표준 위험인자를 보정한 후에도 AI-VA는 심혈관질환·관상동맥질환(심장에 혈액을 공급하는 혈관이 좁아지는 질환)·심부전(심장의 펌프 기능이 떨어지는 상태) 발생을 모두 유의하게 예측했습니다. 특히 심부전에서는 실제로 측정한 CFPWV가 보정 후 통계적 유의성을 잃었지만 AI-VA는 유의성을 그대로 유지해, AI-VA가 원본 파형에서 실측값이 놓치는 추가 정보까지 포착하고 있을 가능성을 시사합니다.

## Slide 16: Results
Notes: Figure 2는 AI-VA 값을 크기 순으로 4등분한 사분위군(하위 25%씩 네 그룹)별로 시간에 따른 누적발생곡선을 그린 것입니다. 혈관나이가 높은 군일수록 심혈관질환·관상동맥질환·심부전 발생이 뚜렷하게 증가하는 용량-반응 관계가 확인됩니다.

## Slide 17: Results
niCFPWV 예측력: 아이슬란드 R²=0.64 · Framingham R²=0.60
예측치-연령 상관관계 > 실측치-연령 상관관계 → 라벨 노이즈 필터링 효과
Figure 1 — 부위마다 다른 필터 민감도, 서로 다른 생리 정보 포착
Table 3 — AI-VA → CVD·관상동맥질환·심부전 유의 예측(HR 1.37~1.86)
Figure 2 — 사분위군이 오를수록 뚜렷해지는 용량-반응 관계
Notes: 결과를 종합해보겠습니다. niCFPWV 예측 정확도는 아이슬란드 R²=0.64, Framingham R²=0.60으로 두 코호트에서 비슷한 수준을 보였습니다. 흥미로운 점은 예측치와 연령의 상관관계(R²=0.68~0.72)가 실측치와 연령의 상관관계(R²=0.58)보다 오히려 높았다는 것인데, 이는 실제 측정 과정에서 발생하는 오차, 즉 라벨 노이즈를 모델이 걸러내는 효과를 냈을 가능성을 시사합니다. Figure 1에서 본 것처럼 측정 부위마다 필터 민감도가 달라 서로 다른 해부생리학적 특징을 반영했고, 표준 위험인자 보정 후에도 AI-VA는 세 질환 모두 유의하게 예측했습니다(HR 1.37~1.86). 심부전에서는 실측치보다 강한 연관성과 뚜렷한 용량-반응 관계, 대부분 조합에서 유의한 NRI 개선까지 확인됐습니다.

## Slide 18: Conclusions
20초 비침습 파형 · 보정 불필요 → CNN 기반 CFPWV 예측(첫 시도)
표준 위험인자 보정 후에도 CVD·관상동맥질환·심부전 유의 예측
유럽계 코호트 학습 → 다인종 Framingham 외부 검증 성공
Point-of-care·웨어러블 탑재, 자가 모니터링의 잠재력
한계: 인종·연령 일반화 미검증, 대규모 파라미터의 암기 위험
Notes: 정리하겠습니다. 단일 부위에서 얻은 20초 분량의 비침습 압력파형만으로, 별도 보정 없이 CFPWV에 근접한 값을 예측한 것은 이 연구가 처음 시도한 접근입니다. AI-VA는 표준 위험인자를 보정한 후에도 심혈관질환·관상동맥질환·심부전을 유의하게 예측했고, 특히 심부전에서는 실측 CFPWV보다도 강한 연관성을 보였습니다. 학습에 사용한 아이슬란드 코호트와 인종 구성이 전혀 다른 Framingham 코호트에서 외부검증에 성공했다는 점은 이 모델의 일반화 가능성을 뒷받침하는 중요한 근거입니다. 나아가 짧은 파형 하나로 예측이 가능하다는 특성상 Point-of-care 기기나 웨어러블에 탑재해 자가 모니터링에 활용할 잠재력도 있습니다. 다만 유럽계 백인 성인 위주 코호트로 학습되어 다른 인종이나 소아청소년에 대한 일반화는 아직 검증되지 않았고, 600만 개가 넘는 파라미터로 인한 암기(overfitting) 위험, 그리고 뇌졸중 단독 결과의 넓은 신뢰구간은 한계로 남아 있습니다.

## Slide 19: 두 논문을 통한 현재 Study 적용할 점
논문 1 — Step1(Deep Learning) → Step2(Machine Learning) 워크플로 착안
내 연구는 순서를 역전: Step1(Machine Learning) → Step2(Deep Learning)
논문 2 — 1D Signal 전처리(정규화·파형화) 기법, 우리 신호에도 적용 가능
Notes: 이 두 논문에서 제 연구에 적용해볼 점을 정리했습니다. 첫 번째 논문은 Step 1에서 Deep Learning으로 중간 지표를 예측하고 Step 2에서 Machine Learning으로 최종 판별을 수행하는 워크플로였는데, 저는 이 순서를 반대로 Step 1에서 Machine Learning, Step 2에서 Deep Learning을 진행하는 구조를 고려하고 있습니다. 두 번째 논문의 1D 압력파형 정규화·전처리 방식도 제가 다루는 1차원 신호 데이터에 그대로 적용해볼 수 있는 아이디어입니다.

## Slide 20
Notes: 이상으로 두 논문 리뷰를 마치겠습니다. 두 연구 모두 흔히 얻을 수 있는 신호인 흉부 X-ray와 압력파형에서 딥러닝으로 새로운 임상적 가치를 뽑아냈다는 공통점이 있습니다. 질문 있으시면 편하게 해주시기 바랍니다. 감사합니다.