## Slide 1: Osteoporosis Prediction by Mammography
2025.10.23
JangHoon Chun
Department of Medical Device Industry,
Gangnam Severance Hospital,
Yonsei University College of Medicine

## Slide 2: 현재 파악된 데이터 현황
  DICOM 파일의 수 : 216,075 (Segmentation JPG 파일 미포함 40,898)
    Segmentation JPG 파일 미포함 데이터엔 대다수가 4장의 Mammography의 합본이지만, 그렇지 않은 경우도 일부 존재
  Density.csv의 행의 수 : 211,952 (File Analyzed 211,121 + File Skipped 831)
  Segmentation JPG 파일을 BMD [0/1] 기준으로 분류한 결과
    BMD 0 클래스 : 환자 17,426 | JPG 112,956
    BMD 1 클래스 : 환자 9,721 | JPG 62,221
 | DICOM | JPG | Density.csv
데이터 수 | 216,075 (175,177 + 40,898) | 175,177 | 211,952 (211,121 + 831)
cohort 수 | 24,028 | 24,028 | 21,776

## Slide 3: Model 비교
Type | Input | Label
Image Classification | Segmentation JPG | BMD [ 0 / 1 ]
clinical model | age, density features | 
image + clinical model | JPG + features | 

## Slide 4: Model 비교
Type | Input | Label
Image Classification | Segmentation JPG | BMD [ 0 / 1 ]
clinical model | age, density features | 
image + clinical model | JPG + features | 
VGGNet | 구조가 비교적 단순하고, 작은 3x3 필터를 여러 겹 쌓아 깊은 네트워크 구현. 이 덕분에 적은 데이터셋에서도 안정적인 성능을 보여 여러 연구에서 채택.
ResNet | '잔차 학습(Residual Learning)'이라는 개념을 도입하여 네트워크가 매우 깊어지더라도 학습이 효과적으로 이루어지도록 만든 모델. 골다공증 분류 및 스크리닝 연구에서 널리 사용.
DenseNet | 각 레이어를 모든 이전 레이어와 연결하는 독특한 구조. 이를 통해 정보의 흐름을 극대화하고 특징을 효율적으로 재사용하여 골밀도 계산 등에서 좋은 성능을 보임.
EfficientNet | 모델의 깊이, 너비, 해상도를 최적의 비율로 조정하여 계산 효율성과 성능을 동시에 높인 모델.

## Slide 5: 간단한 CNN Model Training
Input을 3가지로 비교 예정
  Segmentation JPG (3ch) → BMD
  DICOM Raw Image (1ch) → BMD
  Raw Image + Segmentation (4ch) → BMD

## Slide 6: 간단한 CNN Model Training - Sampling Data
대용량 데이터셋의 특성상, 학습 과정에서 손실 감소나 정확도 향상을 모니터링하는 데 장시간이 소요됨.
따라서 모델 및 데이터의 이상 여부를 빠르게 검증하기 위해, 일부 샘플 데이터를 사용하여 과적합 발생 여부를 사전 확인.
샘플 구간에서 정상적인 학습 패턴이 관찰될 경우, 전체 데이터셋을 대상으로 본격적인 학습을 수행.

## Slide 7: 간단한 CNN Model Training - Sampling Data

## Slide 8: 여러 Model Performance 비교 - Sampling Data
SmallCNN 이외에도 리뷰 논문에서 사용되었던 ResNet, DenseNet, EfficientNet 등 다른모델과 성능 비교
pretrained weight를 적용하여 train 진행

## Slide 9: 여러 Model Performance 비교 - Sampling Data
Chart: 
resnet50 | 46.53 | 65.35 | 59.41 | 63.37 | 67.33 | 60.4 | 59.41 | 60.4 | 66.34 | 60.4 | 66.34 | 64.36 | 62.38 | 59.41 | 65.35 | 64.36 | 67.33 | 60.4 | 63.37 | 61.39 | 60.4 | 58.42 | 47.52 | 60.4 | 55.45 | 70.3 | 64.36 | 61.39 | 59.41 | 62.38 | 68.32 | 63.37 | 61.39 | 55.45 | 60.4 | 56.44 | 60.4 | 58.42 | 64.36 | 60.4 | 48.51 | 65.35 | 67.33 | 63.37 | 58.42 | 50.5 | 60.4 | 59.41 | 60.4 | 57.43
densenet121 | 62.38 | 52.48 | 64.36 | 69.31 | 70.3 | 69.3 | 70.3 | 61.39 | 70.3 | 65.35 | 70.3 | 63.37 | 65.35 | 56.44 | 64.36 | 63.37 | 64.36 | 66.34 | 55.45 | 65.35 | 71.29 | 52.48 | 71.29 | 67.33 | 68.32 | 63.37 | 70.3 | 67.33 | 71.29 | 68.32 | 65.35 | 66.34 | 64.36 | 69.31 | 70.3 | 75.25 | 66.34 | 69.31 | 69.31 | 68.32 | 68.32 | 68.32 | 71.29 | 67.33 | 71.29 | 67.33 | 62.38 | 68.32 | 73.27 | 74.26
efficient_b0 | 62.38 | 66.34 | 66.34 | 63.37 | 63.37 | 65.35 | 67.33 | 70.3 | 68.32 | 69.31 | 68.32 | 73.27 | 72.28 | 71.29 | 73.27 | 71.29 | 73.27 | 69.31 | 68.32 | 71.29 | 71.29 | 69.31 | 70.3 | 70.3 | 71.29 | 69.31 | 69.31 | 69.31 | 69.31 | 67.33 | 71.29 | 72.28 | 72.28 | 69.31 | 70.3 | 69.31 | 69.31 | 70.3 | 70.3 | 72.28 | 70.3 | 71.29 | 71.29 | 70.3 | 69.31 | 70.3 | 70.3 | 73.27 | 70.3 | 71.29
Validation Accuracy
Chart: 
resnet50 | 0.6466 | 0.4968 | 0.435 | 0.3416 | 0.3344 | 0.2864 | 0.2528 | 0.1532 | 0.1519 | 0.0947 | 0.083 | 0.0355 | 0.0157 | 0.013 | 0.0093 | 0.0052 | 0.0057 | 0.0077 | 0.0113 | 0.0413 | 0.0439 | 0.0761 | 0.0818 | 0.1653 | 0.1746 | 0.1724 | 0.082 | 0.0585 | 0.0258 | 0.027 | 0.0246 | 0.0105 | 0.014 | 0.0071 | 0.0048 | 0.055 | 0.0878 | 0.055 | 0.0277 | 0.0107 | 0.0106 | 0.0114 | 0.0076 | 0.0104 | 0.0069 | 0.0037 | 0.0086 | 0.0135 | 0.0036 | 0.0079
densenet121 | 0.6297 | 0.4456 | 0.3111 | 0.2334 | 0.1991 | 0.1235 | 0.1084 | 0.1252 | 0.0958 | 0.1203 | 0.0813 | 0.0618 | 0.0712 | 0.0471 | 0.0529 | 0.0597 | 0.0665 | 0.0938 | 0.0804 | 0.0584 | 0.0514 | 0.0421 | 0.0182 | 0.0371 | 0.0406 | 0.0451 | 0.0383 | 0.0282 | 0.0187 | 0.0122 | 0.0202 | 0.0058 | 0.0189 | 0.009 | 0.0111 | 0.0121 | 0.0079 | 0.0203 | 0.0064 | 0.0066 | 0.0096 | 0.0181 | 0.0111 | 0.0026 | 0.0037 | 0.0111 | 0.0028 | 0.0077 | 0.0061 | 0.0168
efficient_b0 | 0.6481 | 0.5159 | 0.3858 | 0.2584 | 0.2143 | 0.1384 | 0.1084 | 0.1414 | 0.0834 | 0.0687 | 0.0714 | 0.0731 | 0.0532 | 0.0794 | 0.0555 | 0.045 | 0.0592 | 0.0539 | 0.049 | 0.0396 | 0.0319 | 0.0183 | 0.0134 | 0.0337 | 0.0149 | 0.0262 | 0.0351 | 0.0413 | 0.0178 | 0.0148 | 0.0102 | 0.0117 | 0.0084 | 0.0103 | 0.0026 | 0.0292 | 0.0149 | 0.0169 | 0.0127 | 0.016 | 0.018 | 0.0104 | 0.0103 | 0.0076 | 0.0127 | 0.0095 | 0.0139 | 0.0266 | 0.0131 | 0.0093
Train Loss

## Slide 10: 이후 연구 진행 방향
DICOM Raw Image (1ch)을 Input으로 하는 모델 성능 비교
DICOM Raw Image + Segmentation (4ch)을 Input으로 하는 모델 성능 비교
Age, Density Area 등의 clinical data를 Input으로 하는 모델 성능 비교