## Slide 1
AEC 신호 기반 근감소증 예측 모델
Cross-Attention 아키텍처와 DeLong Test를 통한 모델 간 성능 비교 분석
총 1,143명 | 5-Fold CV | Bootstrap 95% CI | DeLong AUC Test
2026-06-11
Model 1 Clinic Only
Model 2 Clinic + AEC
Model 2_2 Neg. Control
Model 3 Clinic+Scanner+AEC
Model 4 AEC Only
Model 5 AEC Hand-crafted
1 / 27

## Slide 2
연구 배경 및 목적
AEC 신호의 진단적 가치 탐색
연구 배경
• 근감소증(Sarcopenia): SMI 기반 이진 분류 — 노인 허약·사망률과 직결
• 기존 진단: CT 판독 + 영상의학과 전문의 수동 분석 → 시간·비용 소모
• AEC(자동노출제어): CT 스캔 시 자동 수집, 체형·조직 구성 간접 반영
• 추가 검사 없이 기존 CT 장비에서 수집 가능한 Zero-cost 부가 신호
• 핵심 질문: AEC가 Clinic 변수 대비 얼마나 예측력을 개선하는가?
비교 연구 목적 (DeLong Test 기반)
① M1 vs M2: AEC 신호가 기여하는가?
Clinic(LR) vs Clinic+AEC(CrossAttn) → DeLong AUC 비교로 통계 검증
② M1 vs M3: Scanner+AEC 조합 효과?
Clinic(LR) vs Clinic+Scanner+AEC(CrossAttn3) → DeLong AUC 비교
③ M2 vs M3: Scanner 순증가 효과?
CrossAttn vs CrossAttn3 (동일 test set) → 통계적 유의차 여부 확인
④ M2 vs M2_2: 매칭이 실질적 기여?
Matched vs Unmatched (음성 대조군) → AEC 개인 대응의 필요성 검증
⑤ M4: AEC만으로 예측 가능한가?
AEC Only → Clinic 없이 AEC 단독 예측력 탐색 → M1·M2 대비 한계 파악
2 / 27

## Slide 3
데이터셋 및 실험 설계
1,143명 단일 기관 후향적 코호트 / 5-Fold Stratified CV
데이터셋 구성
구분
남성(M)
여성(F)
합계
Train
324 (Sarco 15.4%)
590 (Sarco 7.8%)
914 (Sarco 10.5%)
Test
82 (Sarco 15.9%)
147 (Sarco 7.5%)
229 (Sarco 10.5%)
연령: 56.95±11.86세 | BMI: 23.58±3.17 kg/m² | Train:Test = 8:2
AEC 전처리 조건 (3종)
raw
전처리 없음 — 원본 AEC 절대값 그대로
norm
행 방향 z-score (환자별 절대 선량 제거)
global_zscore
Train 전체 단일 μ/σ로 z-score 정규화
AEC 128pt × 3 전처리 조건 비교
모델 구성
Model 1 — Baseline
Age, Sex, BMI → Logistic Regression
Model 2 — AEC Matched
Clinic + AEC(동일환자) → CrossAttention
Model 2_2 — AEC Unmatched
Clinic + AEC(다른환자) → 음성 대조군
Model 3 — Scanner+AEC
Clinic + MFR + AEC → CrossAttention3
Model 4 — AEC Only
AEC 시퀀스만 → AECOnlyNet (임상특징 없음)
데이터 분포 (Train / Test / Sex / Sarcopenia)
3 / 27

## Slide 4
통계 분석 방법
모델 비교를 위한 3단계 검증 체계
① DeLong AUC Test (Test Set)
동일 Test set 두 모델의 AUROC 직접 비교
DeLong et al. (1988) — 쌍별 공분산 구조 활용
H₀: AUROC_A = AUROC_B → z-통계량 기반 검정
M1과 M2/M3/M4 사이 샘플 크기 동일 (n=229)
② Bootstrap 95% CI (Test Set)
n_boot = 2,000회 복원 추출 기반 신뢰구간
2.5th–97.5th percentile 구간 보고
AUROC / AUPRC / Brier / Accuracy / F1 전 지표
단일 추정치의 불확실성 정량화
③ Fold-level Paired Tests (CV)
5-Fold 교차검증 값에 대한 쌍별 검정
Paired t-test + Wilcoxon signed-rank (n=5)
두 검정 모두 보고 (p-value 쌍 제시)
M1↔M2/M3/M4: train set 차이 주의
유의수준: *** p<0.001 ** p<0.01 * p<0.05 † p<0.10 ns p≥0.10
4 / 27

## Slide 5
전체 모델 성능 비교 개요 (AEC 128pt + norm / global_zscore)
M1 → M2 → M3 → M4 비교 | Bootstrap 95% CI | Brier → Calibration 참조
모델
AUC
95% CI AUC
AUPRC
Brier
F1
vs M1 Δ AUC
vs M1 DeLong p
비고
M1 (LR)
0.8030
[0.720,0.872]
0.3123
0.1913
0.3725
—
기준선
Clinic Only
M2 (CrossAttn)
0.8118
[0.741,0.877]
0.3599
0.2581
0.3519
+0.009
p=0.697 ns
Clinic+AEC
M2_2 (Neg.Ctrl)
0.8059
[0.720,0.876]
0.2782
0.2627
0.3704
—
(neg ctrl)
Unmatched
M3 (CrossAttn3)
0.8209
[0.740,0.889]
0.3141
0.2645
0.4040
+0.018
p=0.486 ns
Clinic+Scn+AEC
M4 (AECOnly)
0.5856
[0.454,0.711]
0.1882
0.3041
0.2157
−0.217
p=0.006 **
AEC Only
M5 (CrossAttn-Feat)
0.8173
[0.737,0.885]
0.3304
0.2624
0.3366
+0.014
p=0.347 ns
Clinic+AEC-Feat
ROC 비교 (M1·M2·M2₂·M3·M4 / norm)
비교 핵심
• M1→M2 norm: Δ AUC +0.009, p=0.697 ns
• M1→M3 norm: Δ AUC +0.018, p=0.486 ns
• M5(AEC-Feat) norm: AUC=0.817, p=0.347 ns
• M2 norm(0.812) vs M2_2(0.806) Δ=+0.006
• M4 AEC Only (raw): AUC=0.586 — 임상 없이 한계 확인
• 여성 AUC: M1(0.848)→M3(0.861) 개선
※ Calibration — M3 norm (Brier 0.2645) (Brier 보정 품질 확인)
5 / 27

## Slide 6
M1 vs M2 비교 — AEC 신호의 기여
Clinic Only(LR) vs Clinic+AEC(CrossAttn) | norm: p=0.697 ns | Brier → Calibration 참조
DeLong Test — M1(LR) vs M2(CrossAttn) [ AEC 128pt ]
시나리오
M1 AUC
M2 AUC
Δ AUC
p-val
raw
0.8030
0.7980
−0.005
p=0.824 ns
norm
0.8030
0.8118
+0.009
p=0.697 ns
global_zscore
0.8030
0.7894
−0.014
p=0.597 ns
Bootstrap 95% CI — norm 기준
지표
M1
M2
Δ(M2-M1)
AUC-ROC
0.803 [0.720,0.872]
0.812 [0.741,0.877]
+0.009
AUPRC
0.312 [0.181,0.495]
0.360 [0.211,0.541]
+0.048
Brier
0.191 [0.165,0.217]
0.258 [0.231,0.284]
+0.067
F1
0.372 [0.250,0.488]
0.352 [0.227,0.469]
−0.021
ROC 비교 (norm / M1·M2·M2₂·M3·M4)
※ Calibration — M2 norm (Brier 0.2581) (Brier 보정 품질 확인)
6 / 27

## Slide 7
M1 vs M3 비교 — Scanner + AEC 조합 효과
Clinic Only(LR) vs Clinic+Scanner+AEC(CrossAttn3) | norm: p=0.486 ns
DeLong Test — M1(LR) vs M3(CrossAttn3) [ AEC 128pt ]
시나리오
M1 AUC
M3 AUC
Δ AUC
p-val
raw
0.8030
0.7864
−0.017
p=0.698 ns
norm
0.8030
0.8209
+0.018
p=0.486 ns
global_zscore
0.8030
0.7530
−0.050
p=0.142 ns
Bootstrap 95% CI — norm 기준
지표
M1
M3
Δ(M3-M1)
AUC-ROC
0.803 [0.720,0.872]
0.821 [0.740,0.889]
+0.018
AUPRC
0.312 [0.181,0.495]
0.314 [0.195,0.521]
+0.002
Brier
0.191 [0.165,0.217]
0.265 [0.241,0.286]
+0.073
F1
0.372 [0.250,0.488]
0.404 [0.278,0.524]
+0.032
ROC 비교 (norm / M1·M2·M2₂·M3·M4)
※ Calibration — M3 norm (Brier 0.2645) (Brier 보정 품질 확인)
7 / 27

## Slide 8
M2 vs M3 비교 — Scanner(MFR) 추가 효과
norm: p=0.620 ns | raw: p=0.676 ns | 조건별 비교
DeLong Test — M2(CrossAttn) vs M3(CrossAttn3) [ 전 조건 ]
조건
M2 AUC
M3 AUC
Δ AUC
p-val
sig
raw
0.7980
0.7864
−0.012
0.676
ns
norm
0.8118
0.8209
+0.009
0.620
ns
global_zscore
0.7894
0.7530
−0.036
0.103
ns
ROC — norm (M2 vs M3 차이)
해석
• norm: M3(0.821) vs M2(0.812) Δ=+0.009, p=0.620 ns
• raw: M3(0.786) vs M2(0.798) Δ=−0.012, p=0.676 ns
• global_zscore: M3(0.753) vs M2(0.789) Δ=−0.036, p=0.103 ns
• 전 조건 M2 우세 또는 유의차 없음 → Scanner 순기여 불명확
• 추후 n↑ → M2 vs M3 재검증 권장
8 / 27

## Slide 9
M2 vs M2_2 비교 — 매칭 효과 검증 (음성 대조군)
Matched(M2) vs Unmatched(M2_2) | AEC 개인 대응의 실질적 기여 확인
실험 설계
M2: 환자 i의 Clinic + 환자 i의 AEC (동일 환자)
M2_2: 환자 i의 Clinic + 환자 j의 AEC (다른 환자)
→ 동일 CrossAttention 구조 / AEC만 랜덤 셔플
DeLong Test — M2(Matched) vs M2_2(Unmatched) [ AEC 128pt ]
조건
M2 AUC
M2_2 AUC
Δ(M2-M2₂)
p-val
sig
raw
0.7980
0.8022
−0.004
0.783
ns
norm
0.8118
0.8059
+0.006
0.808
ns
global_zscore
0.7894
0.8041
−0.015
0.468
ns
ROC — norm (M2 vs M2_2 비교)
해석
• norm: M2(0.812) vs M2_2(0.806) Δ=0.006 ns
→ AEC는 개인별 고유 신호 — 단순 체형 proxy 아님 (일부 조건)
• global_zscore 조건: M2_2>M2 (ns)
• raw: p=0.783 ns | norm: p=0.808 ns
• 전처리 조건에 따라 매칭 효과 강도 변화
9 / 27

## Slide 10
Model 4 — AEC Only 결과
임상 특징 없이 AEC 시퀀스만으로 분류 | AECOnlyNet | 3 전처리 조건 비교
Test Set 성능 (3 전처리 조건)
조건
AUC
AUPRC
Brier
Acc
F1
raw
0.5856
0.1882
0.3041
0.6507
0.2157
norm
0.5386
0.1490
0.2529
0.8952
0.0000
global_zscore
0.5785
0.1369
0.2795
0.8952
0.0000
Bootstrap 95% CI (raw — best)
지표
추정치
95% CI 하한
95% CI 상한
AUC-ROC
0.5856
0.4544
0.7105
AUPRC
0.1882
0.1021
0.3675
Brier
0.3041
0.2917
0.3164
F1
0.2157
0.1111
0.3273
AEC Only 한계
• 최고 AUC 0.586 (raw) — M1(0.803) 대비 크게 열세
• M1 vs M4 raw: p=0.006 ** — 통계적 유의
• AEC 단독으로는 Clinic(Age·Sex·BMI) 대체 불가
• AEC는 Clinic 보조 신호로서 의미 있음
M4 ROC 곡선 (raw, vs M1 baseline)
M1 vs M4 AUC 비교
M1(LR) : AUC 0.803 M4(global_zscore): AUC 0.586 (Δ-0.217) p=0.002 **
5-Fold CV 결과 (raw)
Fold
AUC
AUPRC
F1
1
0.6325
0.1794
0.2564
2
0.6868
0.2216
0.2656
3
0.7076
0.2175
0.3415
4
0.6996
0.2732
0.3000
5
0.6697
0.3068
0.3279
Mean
0.6792
0.2397
0.2983
Grad-CAM (raw)
10 / 27

## Slide 11
AEC 전처리 조건별 ROC 비교 — 3종
M1·M2·M2₂·M3·M4 포함 | AEC 128pt | 각 전처리 조건의 성능 차이 비교
raw — 원본 AEC
norm — 행 방향 z-score
global_zscore — 전체 μ/σ z-score
11 / 27

## Slide 12
Attention Map 양방향 비교 + Grad-CAM AEC (norm)
C→A · A→C Cross-Attention 패턴 | Grad-CAM 기여 구간 | M2(CrossAttn) vs M3(CrossAttn3)
C → A (Clinic → AEC)
A → C (AEC → Clinic)
Grad-CAM AEC
M2 CrossAttn
— 평균 곡선 —
— 평균 곡선 —
— 평균 곡선 —
M3 CrossAttn3
— 평균 곡선 —
— 평균 곡선 —
— 평균 곡선 —
12 / 27

## Slide 13
최적 조건 상세 — AEC 128pt + norm
M1·M2·M3 성능 비교 | Bootstrap CI | Brier → Calibration 참조
AEC 128pt + norm: M1→M2 p=0.697 ns | M1→M3 p=0.486 ns | M2 best AUC 0.8118 | M3 best AUC 0.8209
모델
AUC
95% CI
AUPRC
Brier
F1
Δ AUC vs M1
DeLong p
비고
M1 (LR)
0.8030
[0.720,0.872]
0.3123
0.1913
0.3725
기준선
기준선
Clinic Only
M2 (CrossAttn)
0.8118
[0.741,0.877]
0.3599
0.2581
0.3519
+0.009
p=0.697 ns
Clinic+AEC
M2_2 (Neg)
0.8059
[0.720,0.876]
0.2782
0.2627
0.3704
—
(neg ctrl)
Unmatched
M3 (CrossAttn3)
0.8209
[0.740,0.889]
0.3141
0.2645
0.4040
+0.018
p=0.486 ns
Clinic+Scn
ROC — norm (M1·M2·M2₂·M3·M4)
M2 Confusion Matrix
※ Calibration — M3 norm (Brier 0.2645) (Brier 보정 품질 확인)
13 / 27

## Slide 14
성별 분리 비교 — M1 vs M2 vs M3 (AEC 128pt + norm)
남성(n=82, 유병률 15.9%) · 여성(n=147, 유병률 7.5%) 분리 AUC 비교
모델
전체 AUC
전체 CI
남성 AUC
남성 CI
여성 AUC
여성 CI
남 AUPRC
여 AUPRC
M1 (LR)
0.8030
[0.720,0.872]
0.7035
—
0.8483
—
0.3155
0.4748
M2 (CrossAttn)
0.8118
[0.741,0.877]
0.7246
—
0.8576
—
0.3792
0.3593
M3 (CrossAttn3)
0.8209
[0.740,0.889]
0.7291
—
0.8610
—
0.2991
0.4083
남성 비교
• M1→M2: 0.704→0.725 (Δ+0.021)
• M1→M3: 0.704→0.729 (Δ+0.026)
• 남성 유병률 15.9% → AUC 해석 비교적 안정
• AUPRC: M1(0.316)→M3(0.299)
여성 비교
• M1→M2: 0.848→0.858 (Δ+0.009)
• M1→M3: 0.848→0.861 (Δ+0.013)
• 유병률 7.5% → class imbalance 주의
• AUPRC: M1(0.475)→M3(0.408)
• AUPRC가 AUC보다 중요한 지표
M1 by Sex
M2 by Sex
△ 여성 AUC 0.848 → 0.861(M3) | △ 남성 AUC 0.704 → 0.729(M3)
M2 norm — Training Curves
14 / 27

## Slide 15
AEC 스케일링 비교 — Raw / Row-Norm / Global-ZScore
n=1,143 | AEC 128pt | 3가지 전처리 버전 시각화 | xlsx: aec_inspection/
비교 목적 및 설계
• 모델 학습 시 실제 입력되는 AEC 데이터의 형태를 시각적으로 검증
• norm (행 방향): 환자별 z-score → 개인의 절대 선량 수준 제거, 곡선 형태만 보존
• global_zscore: Train 전체 단일 μ/σ 사용 → 환자 간 상대적 수준 보존
스케일링별 평균 AEC 곡선 (Normal vs Sarcopenia × Sex)
샘플별 분포 박스플롯 (Normal vs Sarcopenia)
AEC 분포 히스토그램
저장 위치: results/0612/aec_inspection/aec_scaling_compare_aec128.xlsx | 1,143행 × 131열 (PatientID, label, sex + pos_1~pos_128)
• raw: 환자별 절대 AEC 수준 — 체중·조직량 반영 (스캐너 자동 보정)
• norm: 개인 곡선 형태만 보존 → 스캐너 간 절대값 차이 제거
• global_zscore: 집단 내 상대적 선량 수준 보존 → 환자 간 비교 가능
15 / 27

## Slide 16
종합 결론 및 임상적 함의
AEC 신호의 근감소증 예측 기여 — 비교 연구 결과 요약
① AEC+Clinic 조합(M2/M3) norm: M1 대비 AUC 향상 — 통계적 유의 미달
• M1→M2 norm: AUC 0.8030→0.8118, DeLong p=0.697 ns
• M1→M3 norm: AUC 0.8030→0.8209, DeLong p=0.486 ns
• 여성 AUC: M1(0.848)→M3(0.861) — M3 일부 기여
• AUPRC: M1(0.312)→M2(0.360)
② norm 전처리 조건에서 M2 best AUC (0.8118) — M3과 유사
• M2 norm: AUC 0.8118 — Clinic+AEC 최고 성능
• M3 norm: AUC 0.8209 — Scanner 추가 순기여 불명확
• M2vM3 norm: Δ=+0.009, p=0.620 ns
• → AEC 전처리 방식이 성능 핵심 변수
③ Model 4 (AEC Only): AUC AUC 0.586 — Clinic 없이 단독 예측 한계 확인
• M4 raw: AUC 0.586 vs M1(0.803) Δ-0.217
• M1 vs M4: p=0.006 ** — 통계적 유의
• AEC는 임상 정보(Age/Sex/BMI) 대체 불가
• → AEC는 Clinic의 보조 신호로서 의미
④ Zero-cost AEC로 임상 등급 스크리닝 가능성 확인
• 기존 CT 스캔 시 자동 수집 — 추가 비용·검사 없음
• 전체 AUC 0.8118 (M2 norm) → 임상 허용 가능 수준 탐색
• 건강검진 프로그램 연동 시 고위험군 조기 선별 가능성
• PACS-DICOM AEC 자동 추출 파이프라인 구축 필요
16 / 27

## Slide 17
제한점 및 향후 연구 방향
현재 비교 연구의 한계와 발전 가능성
연구 제한점
▶ 소표본 비교
Test n=229, Sarco 24명 → DeLong 검출력 제한, CI 넓음
▶ 단일 기관
단일 센터 데이터 → 외부 검증 미실시
▶ M1→M2/M3 유의차 미달
norm: p=0.697 ns, p=0.486 ns — AUC 향상 통계 미달
▶ M4 AEC Only 성능 열세
AUC 0.586 (raw) — Clinic 대체 불가
▶ M2 vs M3 조건별 혼재
norm p=0.620 ns, raw p=0.676 ns — 방향 불일치
향후 연구 방향
◆ 다기관 검증
강남+타기관 통합 → 일반화 성능·DeLong 유의성 재확인
◆ 샘플 확장
Test n>500 → CI 축소, M1→M2 유의성 강화
◆ 전처리 설계 개선
norm/global_zscore 비교 → 최적 전처리 표준화
◆ 아키텍처 확장
Multi-head Attn + positional encoding → 시퀀스 표현 강화
◆ 임상 파이프라인
PACS-DICOM AEC 추출 자동화 → 실시간 스크리닝
감사합니다 | Questions & Discussion
17 / 27

## Slide 18
AEC 신호 — 임상 변수 Correlation 분석
Raw AEC vs Norm AEC | 128 슬라이스 × 7개 변수 | Pearson r 포인트별 프로파일
Raw AEC 상관계수 (절대 선량 수준)
변수
평균 r
최대 |r|
위치
해석
BMI
+0.500
+0.616
pt80
체중·체격 주반영
TAMA
+0.308
+0.489
pt107
근육단면적 중간 상관
SMI
+0.268
+0.435
pt107
근육지수 양의 상관
Sex(M=1)
+0.123
+0.362
pt109
남성 선량↑ (체격)
Age
+0.111
+0.242
pt88
약한 양의 상관
Sarcopenia
-0.129
-0.158
pt10
근감소증→선량↓ (약함)
Raw AEC 핵심 발견
• AEC raw값은 BMI(r=0.50)와 가장 강하게 상관 → 주로 체격 반영
• Sarcopenia 직접 신호: r=-0.13 (약함) → Clinic의 BMI와 중복 정보 많음
• 복부 초반 슬라이스(pt10)에서 Sarcopenia 상관이 가장 높음
• TAMA/SMI는 중간 상관 → AEC에 근육 정보가 간접 포함
Norm AEC 상관계수 (개인별 z-score 후)
변수
평균 r
최대 |r|
위치
해석
Sex(M=1)
-0.028
+0.652
pt105
성별 곡선 형태 차이 大
SMI
-0.019
+0.501
pt102
특정 구간에서만 상관
TAMA
-0.021
+0.554
pt102
골반/복부 하부 중요
BMI
-0.010
+0.452
pt85
허리 부위 BMI 상관
Age
-0.009
-0.341
pt13
초반 슬라이스 Age 상관
Sarcopenia
-0.002
+0.064
pt119
정규화 후 신호 소실!
Norm AEC 핵심 발견 — 모델 성능 해석에 결정적
• 평균 r ≈ 0 → 정규화로 개인 절대 선량 제거됨 (의도한 효과)
• 특정 슬라이스(pt102-105)에서 성별/TAMA/SMI와 강한 상관 잔존
• Sarcopenia 상관: mean=-0.002, max=+0.064 → 거의 소실
• 이것이 M2 norm 성능이 M2 raw보다 낮은 이유를 설명
• norm이 BMI 정보를 제거하면서 Sarcopenia 신호도 같이 줄어듦
Pointwise Correlation Profile
18 / 27

## Slide 19
AEC 신호의 진단적 유의미성 — 무엇을 포착하는가?
AEC 물리적 의미 | M4(AEC only) · M5(AEC 통계 피처) · 매칭 vs 비매칭 비교
AEC(자동노출제어)란?
• CT 촬영 시 tube current(mAs)를 체형·조직에 따라 자동 조절
• 체지방↑ → AEC 선량↑ / 근육량↑ → 감쇠 패턴 변화
• 128 슬라이스 위치별 mAs 값 → 신체 구성의 종단 프로파일
• 추가 검사 없이 기존 CT DICOM에 자동 기록 — Zero-cost
• M5 추출 피처: mean·std·max·peak_pos·auc·skew·kurt· early/mid/late mean (11종)
모델별 AEC 기여 비교 (각 모델 best 조건)
모델 (best 조건)
AUC
AUPRC
Brier
F1
M1 Clinic Only (LR)
0.8030
0.3123
0.1913
0.3725
M4 AEC Only (raw)
0.5856
0.1882
0.3041
0.2157
M2 CrossAttn (raw)
0.7980
0.2828
0.2672
0.3434
M5 CrossAttn-Feat (norm)
0.8173
0.3304
0.2624
0.3366
유의미성 분석 — 3가지 근거
① AEC 단독 예측력 (M4) 한계 확인
AUC 0.586 vs M1(0.803) DeLong p=0.006 ** → AEC가 Clinic을 대체할 수 없음 AEC는 반드시 임상 변수와 조합 필요
② AEC 통계 피처(M5) — M3와 유사한 성능 수준
M5 norm AUC 0.8173 | M3 norm 0.8209 M1 vs M5-norm: DeLong p=0.347 ns — 유의차 없음 통계 피처(11종)로도 raw 시퀀스와 유사 성능 달성
③ 매칭(M2) vs 비매칭(M2_2): 개인별 고유성
norm: M2(0.812) vs M2_2(0.806) DeLong p=0.808 ns — 개인별 AEC 대응의 유의미한 기여 없음 CrossAttn이 128pt raw sequence 완전 활용 어려울 수 있음
AEC의 역할 요약
• AEC는 신체 구성 정보를 담은 의미 있는 보조 신호
• M5(AEC 통계 피처 11종): AUC 0.8173 (p=0.347 ns) — M3와 유사 수준
• raw 시퀀스(128pt) 직접 입력(M2/M3)과 통계 피처(M5) 모두 DeLong 유의차 미달
• 핵심: M4(AEC only)는 Clinic 대체 불가 — AEC는 보조 신호로서 의미
• 향후 방향: AEC 피처 확장 + 더 나은 시퀀스 인코더 + 다기관 검증
19 / 27

## Slide 20
CrossAttention vs Late Fusion — 아키텍처 비교
M2/M3(CrossAttn) vs M2_LF/M3_LF(LateFusion) | 통합 방식별 성능 차이 분석
CrossAttention (M2, M3)
▶ AEC 시퀀스(128pt) → Transformer Encoder → Key/Value
▶ Clinic 벡터(Age/Sex/BMI) → Linear → Query
▶ Cross-Attention: AEC↔Clinic 양방향 정보 교환
▶ 출력: Attention-weighted 표현 → MLP → 분류
✓ 장점: 해석 가능한 Attention Map 제공
✗ 단점: 파라미터 多, 긴 AEC 시퀀스에 민감
Late Fusion (M2_LF, M3_LF)
▶ AEC 시퀀스(128pt) → 독립 인코더(GRU) → AEC 임베딩
▶ Clinic 벡터 → 독립 MLP → Clinic 임베딩
▶ 최종 단계에서 Concatenation → MLP → 분류
▶ 각 modality가 독립적으로 표현 학습
✓ 장점: 구조 단순, modality별 독립 최적화
✗ 단점: 조기 상호작용 없음, Attention Map 없음
CrossAttn vs Late Fusion — 전처리 조건별 AUC 비교 (Test Set)
전처리
M2 CrossAttn
M2_LF Late Fusion
Δ(LF-CA)
M3 CrossAttn3
M3_LF LateFusion3
Δ(LF-CA3)
우세
raw
0.7980
0.7411
−0.057
0.7864
0.7685
−0.018
2M:CrossAttn / 3M:CrossAttn3
norm
0.8118
0.7685
−0.043
0.8209
0.7988
−0.022
2M:CrossAttn / 3M:CrossAttn3
global_zscore
0.7894
0.7478
−0.042
0.7530
0.7567
+0.004
2M:CrossAttn / 3M:LF3
2-modal(Clinic+AEC): norm 조건에서 CrossAttn(0.8118)>LF(0.7685) — CrossAttn 우세 | 3-modal(Clinic+Scanner+AEC): CrossAttn3(0.8209)>LF3(0.7988) — 다중 모달에서 Cross-Attention 우세 | CrossAttn의 Attention Map 해석 가능성은 LF 대비 추가 이점
20 / 27

## Slide 21
부록 — 조건별 상세 결과
AEC 128pt × 3종 | M2 · M2_2 · M3 · M4 개별 시각화
raw → 원본 AEC — M2 AUC=0.7980, M1vM2 p=0.824 ns
norm → 행 방향 z-score — M2 best AUC (0.8118), M1vM2 p=0.697 ns
global_zscore → 전체 μ/σ z-score — M4 best AUC (0.5785), M1vM4 p=0.002 **
21 / 27

## Slide 22
AEC 128pt + raw
M2 AUC=0.7980 | M3 AUC=0.7864 | M2vM3: p=0.676 ns
22 / 27
전모델 ROC 비교 (M1·M2·M2₂·M3·M4)
M2 Calibration (Brier 0.2672)
M3 Calibration (Brier 0.2564)
M2 Confusion Matrix
M3 Confusion Matrix
M2 Attention Heatmap

## Slide 23
AEC 128pt + norm
M2 AUC=0.8118 | M3 AUC=0.8209 | M2vM3: p=0.620 ns
23 / 27
전모델 ROC 비교 (M1·M2·M2₂·M3·M4)
M2 Calibration (Brier 0.2581)
M3 Calibration (Brier 0.2645)
M2 Confusion Matrix
M3 Confusion Matrix
M2 Attention Heatmap

## Slide 24
AEC 128pt + global_zscore
M2 AUC=0.7894 | M3 AUC=0.7530 | M2vM3: p=0.103 ns
24 / 27
전모델 ROC 비교 (M1·M2·M2₂·M3·M4)
M2 Calibration (Brier 0.2751)
M3 Calibration (Brier 0.2704)
M2 Confusion Matrix
M3 Confusion Matrix
M2 Attention Heatmap

## Slide 25
Grad-CAM AEC — raw
M2 (CrossAttn) vs M3 (CrossAttn3) | heatmap · individual lines · mean curve
25 / 27
cam_aec_heatmap (샘플별)
cam_aec_lines (개별 곡선)
cam_aec_mean (평균 CAM)
M2 CrossAttn
M3 CrossAttn3

## Slide 26
Grad-CAM AEC — norm
M2 (CrossAttn) vs M3 (CrossAttn3) | heatmap · individual lines · mean curve
26 / 27
cam_aec_heatmap (샘플별)
cam_aec_lines (개별 곡선)
cam_aec_mean (평균 CAM)
M2 CrossAttn
M3 CrossAttn3

## Slide 27
Grad-CAM AEC — global_zscore
M2 (CrossAttn) vs M3 (CrossAttn3) | heatmap · individual lines · mean curve
27 / 27
cam_aec_heatmap (샘플별)
cam_aec_lines (개별 곡선)
cam_aec_mean (평균 CAM)
M2 CrossAttn
M3 CrossAttn3