## Slide 1
Linear & Logistic Regression
2026. 05. 08
JangHoon Chun
Department of, Medical Device Engineering & Management
Gangnam Severance Hospital,
Yonsei University College of Medicine

## Slide 2: 1. What’s discussed in the last meetings
Clinic Data : Age, Sex → Age, Sex, BMI
  Output을 TAMA가 아닌 SMI 사용
AEC Features Extraction : 수동 → 자동 파이프라인 (4단계)
  단계가 불필요하게 세분화되어 있음

## Slide 3: 2. Research Summary
SMI 데이터 확립 → TAMA, BMI, Height, Weight 등의 데이터로 확인 가능
AEC data Resampling → 256 point로 정규화
  이후 주요 feature 추출 (mean, std, range, skewness 등 65개 feature)
이전 연구와 동일한 케이스로 비교 분석
Case | Feature 구성 | Feature_num
clinic_only | PatientAge, PatientSex, BMI | 3
aec_only | aec1 ~ aec256 (원시 AEC 시계열 통계) | 256
aec_feature_only | aec_feature_filtered 시트 전체 사용 | 65
aec_feature_selected | AEC 피처 fold별 선택 (¦r¦<0.8, VIF<10) | 가변
clinic_aec_feature | Age/Sex/BMI (고정) + AEC 피처 fold별 선택 | 가변

## Slide 4: 연구 프로토타입 정의

## Slide 5: Research Overview – Main Study
연구 목적
  Opportunistic CT Biomarker 기반 → 5년 내 vertebral compression fracture 예측
  AEC의 incremental value 검증
데이터
  Baseline APCT + follow-up imaging 보유 환자
  주요 변수: Age, Sex, AEC, Muscle, Bone Density 등
모델 구조
  Model A: Age + Sex
  Model B: + Bone
  Model C: + Muscle
  Model D: + AEC (핵심 비교)

## Slide 6: Research Overview – Pilot Feasibility Study (현재 진행 연구)
연구 목적
  AEC가 단순 보조 변수인지 vs 독립적인 biomarker인지 검증
  → 본 연구 모델 포함 가능성 평가
핵심 질문
  AEC는 age/sex 이상 정보를 가지는가?
  Muscle/Bone과 독립적 연관성이 존재하는가?
  Scanner/Center 보정 후에도 유지되는가?

## Slide 7: Research Overview – Pilot Feasibility Study (현재 진행 연구)
분석 전략
  분포 분석 (AEC by 센터, 성별, 연령) – Complete
  회귀 분석 (muscle area / attenuation / bone density ~ AEC + age + sex)
  고급 분석
    Multivariable (center, scanner 보정)
    Spline 분석 → 비선형 관계 확인
    Center-stratified 분석
결과물
  AEC distribution plot
  AEC vs biomarker scatter
  Regression Table
  Stratified Result Figure 등

## Slide 8: 데이터 정리

## Slide 9: 3. Detailed progress
Data – 강남
  Clinic Data 수 : 3,672 → 중복 PatientID 제거 : 2,025 → TAMA outlier(0, 1), BMI 제거 : 1,642
  Axial Data 수 : 1,642 → Fixed Tube Current Value 제거 : 1,373
총 환자 수
1,373명
남성
514명 (37.4%)
여성
859명 (62.6%)
성별 | N | mean | std | P25 | median
Female | 859 | 42.33 | 6.23 | 38.46 | 41.64
Male | 514 | 51.75 | 8.71 | 46.66 | 52.13
성별 | N | mean | std | P25 | median
Female | 859 | 104.94 | 15.31 | 95 | 103
Male | 514 | 148.23 | 26.35 | 132 | 148
SMI 분포
TAMA 분포

## Slide 10: 3. Detailed progress
성별에 따른 TAMA, SMI 하위 25% 데이터 분포
TAMA 하위 25%인 데이터 수 : 358 / 1,373
  M : 136 / 514, F ; 222 / 859
SMI 하위 25%인 데이터 수 : 344 / 1,373
  M : 129 / 514, F : 215 / 859
TAMA, SMI 모두 하위 25%인 데이터 수 : 259 / 1,373
  M : 101 / 514, F : 158 / 859

## Slide 11: 3. Detailed progress
데이터 분포 확인
구분 | Mean | Std | Min | p25 | Median | p75 | max
n slices | 168.6 | 32.0 | 44 | 151 | 165 | 184 | 460
z range (mm) | 469.6 | 52.6 | 215.0 | 441.0 | 467.5 | 497.5 | 918.0
구분 | 성별 | Mean | Std | Min | Median | Max
n slices (개수) | F | 168.61 | 32.05 | 50.0 | 165.0 | 460.0
 | M | 168.65 | 32.04 | 44.0 | 166.0 | 405.0
z range (mm) (범위) | F | 470.97 | 51.47 | 234.0 | 468.0 | 918.0
 | M | 467.58 | 54.34 | 215.0 | 465.0 | 808.0

## Slide 12: 3. Detailed progress
Case 별 성능 비교

## Slide 13: 3. Detailed progress
Case 별 성능 비교

## Slide 14: 3. Detailed progress
Case 별 성능 비교 – Linear Regression (TAMA)
방법 | CV R² (mean ± std) | CV RMSE (mean ± std) | Test R² | Test RMSE | 피처
임상 변수(Age, Sex, BMI) | 0.6481 ± 0.0331 | 16.908 ± 1.528 | 0.6750 | 17.629 | —
AEC raw data 256개 | -0.0146 ± 0.0910 | 28.657 ± 1.929 | 0.0212 | 30.594 | aec1 ~ aec256 (256개)
AEC feature 전체 | -0.5312 ± 0.8611 | 33.873 ± 9.896 | 0.2098 | 27.488 | signal_length ~ wavelet_energy_ratio_D1 (65개)
AEC feature 선택 | 0.0644 ± 0.0724 | 27.522 ± 1.582 | 0.0617 | 29.955 | AEC 선택 피처 (¦r¦<0.8, VIF<10.0) — Train 기준 14개
임상 변수 + AEC feature 선택 | 0.6486 ± 0.0316 | 16.900 ± 1.535 | 0.6765 | 17.587 | PatientSex, PatientAge, BMI (고정) + AEC 선택 피처
임상 변수 (Age, Sex, BMI)
AEC raw data 256개
AEC feature 전체
AEC feature 선택
임상 변수 + AEC feature 선택

## Slide 15: 3. Detailed progress
Case 별 성능 비교 – Logistic Regression (TAMA)
방법 | CV AUC (mean ± std) | CV Acc (mean ± std) | Test AUC | Test Acc
임상 변수(Age, Sex, BMI) | 0.7230 ± 0.0212 | 0.7514 ± 0.0192 | 0.7869 | 0.7636
AEC raw data 256개 | 0.5658 ± 0.0378 | 0.6440 ± 0.0336 | 0.5855 | 0.6327
AEC feature 전체 | 0.4633 ± 0.0285 | 0.7395 ± 0.0017 | 0.5099 | 0.7382
AEC feature 선택 | 0.5046 ± 0.0593 | 0.7350 ± 0.0066 | 0.6388 | 0.7382
임상 변수 + AEC feature 선택 | 0.7147 ± 0.0239 | 0.7505 ± 0.0184 | 0.7712 | 0.7782
임상 변수 (Age, Sex, BMI)
AEC raw data 256개
AEC feature 전체
AEC feature 선택
임상 변수 + AEC feature 선택

## Slide 16: 3. Detailed progress
Case 별 성능 비교 – Logistic Regression (TAMA)
방법 | CV AUC (mean ± std) | CV Acc (mean ± std) | Test AUC | Test Acc
임상 변수(Age, Sex, BMI) | 0.7230 ± 0.0212 | 0.7514 ± 0.0192 | 0.7869 | 0.7636
AEC raw data 256개 | 0.5658 ± 0.0378 | 0.6440 ± 0.0336 | 0.5855 | 0.6327
AEC feature 전체 | 0.4633 ± 0.0285 | 0.7395 ± 0.0017 | 0.5099 | 0.7382
AEC feature 선택 | 0.5046 ± 0.0593 | 0.7350 ± 0.0066 | 0.6388 | 0.7382
임상 변수 + AEC feature 선택 | 0.7147 ± 0.0239 | 0.7505 ± 0.0184 | 0.7712 | 0.7782
임상 변수 (Age, Sex, BMI)
AEC raw data 256개
AEC feature 전체
AEC feature 선택
임상 변수 + AEC feature 선택

## Slide 17: 3. Detailed progress
Case 별 성능 비교 – Linear Regression (SMI)
방법 | CV R² (mean ± std) | CV RMSE (mean ± std) | Test R² | Test RMSE | 피처
임상 변수(Age, Sex, BMI) | 0.4798 ± 0.0494 | 6.029 ± 0.404 | 0.4564 | 6.785 | —
AEC raw data 256개 | -0.1359 ± 0.0736 | 8.924 ± 0.647 | -0.0709 | 9.523 | aec1 ~ aec256 (256개)
AEC feature 전체 | -0.3680 ± 0.7289 | 9.432 ± 2.286 | 0.1555 | 8.457 | signal_length ~ wavelet_energy_ratio_D1 (65개)
AEC feature 선택 | 0.0490 ± 0.0552 | 8.154 ± 0.338 | 0.0186 | 9.116 | AEC 선택 피처 (¦r¦<0.8, VIF<10.0) — Train 기준 14개,
임상 변수 + AEC feature 선택 | 0.4792 ± 0.0484 | 6.034 ± 0.408 | 0.4573 | 6.779 | PatientSex, PatientAge, BMI (고정) + AEC 선택 피처
임상 변수 (Age, Sex, BMI)
AEC raw data 256개
AEC feature 전체
AEC feature 선택
임상 변수 + AEC feature 선택

## Slide 18: 3. Detailed progress
Case 별 성능 비교 – Logistic Regression (SMI)
방법 | CV AUC (mean ± std) | CV Acc (mean ± std) | Test AUC | Test Acc
임상 변수(Age, Sex, BMI) | 0.7434 ± 0.0339 | 0.7614 ± 0.0202 | 0.8400 | 0.7964
AEC raw data 256개 | 0.5542 ± 0.0209 | 0.6557 ± 0.0109 | 0.5651 | 0.6509
AEC feature 전체 | 0.5811 ± 0.0504 | 0.7441 ± 0.0065 | 0.6287 | 0.7527
AEC feature 선택 | 0.5099 ± 0.0392 | 0.7459 ± 0.0015 | 0.5323 | 0.7491
임상 변수 + AEC feature 선택 | 0.7232 ± 0.0364 | 0.7623 ± 0.0191 | 0.8326 | 0.7927
임상 변수 (Age, Sex, BMI)
AEC raw data 256개
AEC feature 전체
AEC feature 선택
임상 변수 + AEC feature 선택

## Slide 19: 3. Detailed progress
Case 별 성능 비교 – Logistic Regression (SMI)
방법 | CV AUC (mean ± std) | CV Acc (mean ± std) | Test AUC | Test Acc
임상 변수(Age, Sex, BMI) | 0.7434 ± 0.0339 | 0.7614 ± 0.0202 | 0.8400 | 0.7964
AEC raw data 256개 | 0.5542 ± 0.0209 | 0.6557 ± 0.0109 | 0.5651 | 0.6509
AEC feature 전체 | 0.5811 ± 0.0504 | 0.7441 ± 0.0065 | 0.6287 | 0.7527
AEC feature 선택 | 0.5099 ± 0.0392 | 0.7459 ± 0.0015 | 0.5323 | 0.7491
임상 변수 + AEC feature 선택 | 0.7232 ± 0.0364 | 0.7623 ± 0.0191 | 0.8326 | 0.7927
임상 변수 (Age, Sex, BMI)
AEC raw data 256개
AEC feature 전체
AEC feature 선택
임상 변수 + AEC feature 선택

## Slide 20: 3. Detailed progress
1D CNN(ResNet1D) 성능 결과 비교 - SMI
방법 | CV MAE | CV R2 | Test MAE | Test R2
임상 변수(Age, Sex, BMI) | 4.3632 ± 0.1497 | 0.5100 ± 0.0421 | 4.5951 | 0.5039
AEC raw data 256개 | 5.5042 ± 0.1933 | 0.2678 ± 0.0497 | 5.7151 | 0.2864
AEC feature 선택 | 5.8197 ± 0.1218 | 0.1712 ± 0.0160 | 6.1098 | 0.1856
임상 변수 + AEC feature 선택 | 4.8532 ± 0.2476 | 0.4042 ± 0.0634 | 4.9933 | 0.4045

## Slide 21: 3. Detailed progress
Only Clinic

## Slide 22: 3. Detailed progress
AEC raw data 256

## Slide 23: 3. Detailed progress
AEC Feature Selection

## Slide 24: 3. Detailed progress
Clinic + AEC Features

## Slide 25: 4. Conclusion
Linear & Logistic Regression 성능 비교 결과는 AEC Feature의 유무에 따른 성능 차이 없음.
  AUC 기준 0.7614 → 0.7623 로 ΔAUC = +0.0009 향상
1D CNN에서의 성능 비교 결과는 AEC Feature의 유무에 따른 성능 차이 나타남.
  AUC 기준 0.673 → 0.694 로 ΔAUC = +0.021 향상

## Slide 26: 5. Next Plan
1D CNN에 대한 알고리즘 최적화 진행